Об обслуживании вторичных пластинчатых теплообменников в настенных  котлах.

При использовании в настенных  котлах вторичных пластинчатых теплообменников для приготовления горячей воды рекомендуется следующее.

- На входе холодной воды системы водоснабжения в котел установить механический фильтр (для уменьшения риска загрязнения теплообменника). Данный фильтр необходимо регулярно чистить или заменять, в зависимости от типа фильтра.

- Для значительного уменьшения скорости образования накипи в теплообменнике преимущественно пользоваться водой при установленной температуре ГВС не выше 40-45(С.

- В зависимости от жесткости воды, от установленной температуры ГВС на котле и от количества используемой воды производить регулярную чистку теплообменника один раз в 2-7 лет. При достаточно жесткой воде и при соблюдении пунктов 1 и 2 полагаем целесообразной чистку теплообменников 1 раз в 3 года.

Чистку теплообменников рекомендуется проводить следующим образом.

- Отсоединить от котла трубы горячей и холодной воды (система ГВС).

- Подсоединить к освободившимся патрубкам котла насос с промывочной жидкостью для снятия накипи.

- Включить насос на 30-60 мин.

- Восстановить первоначальные подсоединения.

С уважением,

технический директор представительства «БАКСИ» в РФ

Валуйских С. Ф.

15/11/2002